Zmeny v technických a obchodných podmienkach pre posudzovanie pripájania zdrojov do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.  (DS SSE-D)

Technické podmienky pre pripájanie zdrojov výroby elektriny okrem zdrojov v zmysle Zákona 382/2013 § 4a, ktorých výroba sa nepovažuje za podnikanie

V zmysle spracovanej analýzy pripájania zdrojov výroby elektriny z  pohľadu bezpečného prevádzkovania distribučnej sústavy SSE-D vyplýva, že  vo všetkých uzlových oblastiach je vyčerpaná možnosť pripájania zdrojov na výrobu elektriny. Prípadné ďalšie pripájanie týchto zdrojov spôsobuje pretok výkonu z distribučnej do prenosovej sústavy. V záujme zachovania bezpečného prevádzkovania distribučnej a prenosovej sústavy sa vzhľadom ku tejto skutočnosti na distribučnom území SSE-D nebudú pripájať do distribučnej sústavy SSE-D žiadne zdroje na výrobu elektriny okrem zdrojov v zmysle Zákona 382/2013 § 4a.

Technické podmienky pre zdroje v zmysle Zákona 382/2013 § 4a:

Zdroj, ktorého výroba sa nepovažuje za podnikanie podľa § 4 odsek 4 Zákona o energetike,

za takýto zdroj sa v zmysle legislatívy považuje zdroj, ktorý spĺňa nasledovné podmienky súčasne:

- celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze,

- neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu,

- je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti,

- jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti (pri nových odberných  miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení).

Pre takýto zdroj platia nasledovné technické podmienky:

- Elektrina vyrobená takýmto zdrojom je určená výhradne na vlastnú spotrebu odberného miesta, do ktorého je toto zariadenie na výrobu elektriny pripojené. Za týmto účelom musí výrobca vykonať také technické opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie tejto podmienky.

- Maximálna rezervovaná kapacita zdroja bude prevádzkovateľom distribučnej sústavy určená na základe individuálneho posúdenia miesta pripojenia vzhľadom na technické charakteristiky odberného miesta a distribučnej sústavy, do ktorej bude zdroj pripojený a bude uvedená v Zmluve o pripojení.

- Maximálna dovolená napäťová zmena je 2%.

- Prevádzkový účinník sa môže pohybovať v rozmedzí 0,95 až 1 v oboch smeroch.

- Platí zásada, že pripojenie jedného malého zdroja bude viazané na jedno súpisné číslo a jedinú prípojku do DS (nie je možné prostredníctvom jednej prípojky do DS pripojiť viac zdrojov výroby elektrickej energie akéhokoľvek výkonu či druhu).

- Na striedač a generátor musí výrobca v zmysle legislatívy predložiť vyhlásenie o zhode.

- Výrobca je povinný predložiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy platnú správu z vykonanej odbornej skúšky a odbornej prehliadky elektrického zariadenia na výrobu elektriny a elektrickej prípojky, ktorá slúži na pripojenie zdroja výroby elektrickej energie do distribučnej sústavy pred pripojením zdroja do distribučnej sústavy ako aj pravidelne v lehotách určených platnou legislatívou.

- Výrobca musí umožniť zástupcom prevádzkovateľa distribučnej sústavy prístup ku všetkým zariadeniam zdroja, ktoré slúžia na bezpečné odpojenie a pripojenie ku distribučnej sústave za účelom overenia plnenia technických podmienok, stanovených v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

- Výrobca je povinný dodržiavať všetky platné zásady merania prevádzkovateľa distribučnej sústavy, okrem iného, musí umiestniť elektromerový rozvádzač na verejne prístupnom mieste tak, aby umožnil pracovníkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy vykonávať jeho činnosť.

- Výrobca musí predložiť potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja inštalatérom, ktorý má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 Zákona o podpore.

Obchodné podmienky pre zdroje, ktorých výroba sa nepovažuje za podnikanie podľa § 4 odsek 4 Zákona o energetike:

- Všetka elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny je určená výhradne na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta, do ktorého je tento zdroj pripojený. Elektrina, ktorá nebola v tomto odbernom mieste spotrebovaná a bola dodaná do distribučnej sústavy, je považovaná za nevyžiadanú dodávku elektriny. V  prípade nevyžiadanej dodávky elektriny do distribučnej sústavy má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo

  - požiadať výrobcu elektriny o vykonanie dodatočných technických opatrení na zamedzenie dodávky takejto elektriny do distribučnej sústavy a/alebo

  - požadovať od výrobcu elektriny zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1,5 násobku tarify za výkup elektriny na straty a/alebo

  - odstúpiť od zmluvy o pripojení výrobného zariadenia do distribučnej sústavy.

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prevádzkovateľa distribučnej sústavy na náhradu škody, ktorá mu vznikla nevyžiadanou dodávkou elektriny do distribučnej sústavy výrobcom elektriny.

- Žiadateľ je ešte pred akoukoľvek inštaláciou zariadenia, projekčnou činnosťou, či akoukoľvek činnosťou spojenou s obstaraním celého diela alebo jeho časti povinný uzavrieť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy Zmluvu o pripojení.

- V zmysle zákona, ročná výroba elektriny nesmie presiahnuť 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti (pri nových odberných  miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení).

- Porušenie ktorejkoľvek z technických alebo obchodných podmienok sa považuje za zásadné porušenie zmluvných podmienok a prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo odstúpiť od pripojovacej zmluvy, nakoľko zariadenie na výrobu elektriny už nespĺňa parametre, klasifikujúce toto zariadenie ako zdroj výroby elektriny podľa Zákona 382/2013 § 4a.

- Výrobca je povinný oznámiť PDS, že prestal spĺňať podmienky stanovené v § 4 odsek 4 Zákona o energetike. Ak tak preukázateľne neučiní, má PDS právo na náhradu škody, ktorú výrobca PDS spôsobil nesplnením tejto povinnosti.

- Ak výrobca prestane spĺňať podmienky uvedené v § 4 odsek 4 Zákona o energetike (a to čo i len jednu z nich), zmluva o pripojení zaniká a PDS má právo výrobcu elektriny odpojiť od distribučnej sústavy. V takomto prípade PDS nezodpovedá za žiadne škody, ktoré výrobcovi vznikli z titulu takéhoto odpojenia.